| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TẠI TRẠM BIẾN ÁP)

# HỆ:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

# NGÀNH: HỆ THỐNG ĐIỆN

(kèm theo công văn số         /CĐMT-ĐT ngày       tháng      năm 2015)

| TT | NỘI DUNG THỰC TẬP |
| --- | --- |
| 1 | Đặc điểm tình hình Trạm biến áp: - Vai trò của Trạm biến áp trong hệ thống điện - Phụ tải ở các cấp điện áp, sơ đồ nhất thứ và nhị thứ |
| 2 | Nguyên cứu tổ chức và cách làm việc các thiết bị trong Trạm: a. Phần máy biến áp: - Các thông số kỹ thuật của máy - Sơ lược về cách tự động điều chỉnh điện áp, tự động làm mát - Phương pháp vận hành thực tế của máy - Bố trí lắp đặt b. Phần máy cắt điện : - Các thông số kỹ thuật; - Phương thức vận hành; - Bố trí lắp đặt. c. Các thiết bị phục vụ : - Dao cách ly ; Tủ phân phối ; Hệ thống thanh dẫn - Các loại Chống sét - Các Máy biến áp, Máy biến dòng - Hệ thống điện một chiều - Hệ thống thông tin trong Trạm |
| 3 | Nghiên cứu sơ đồ nhất thứ và sơ đồ nhị thứ : a. Phần nhất thứ : - Sơ đồ Trạm biến áp: Sơ đồ nhất thứ; Sơ đồ phương thức Bảo vệ rơ le và đo lường - Mặt bằng Trạm - Mặt cắt Máy biến áp, đường dây - Mặt bằng Hệ thống nối đất Trạm - Một số quy định và sơ lược về các thiết bị - Hệ thống tự dùng của Trạm - Thiết bị bù b. Phần nhị thứ : - Các loại bảo vệ cho Máy biến áp, đường dây: Các mạch bảo vệ máy biến áp; Các mạch bảo vệ cho đường dây - Mạch tín hiệu: Tín hiệu vị trí, tín hiệu báo trước, tín hiệu sự cố, tín hiệu chỉ huy. - Mạch điều khiển máy cắt ở các cấp điện áp - Sơ đồ nối dây của các mạch đo lường - Các mạch tự động |
| 4 | Hệ thống điện một chiều: - Kết cấu của phòng Ắc quy, các phương thức vận hành, các mạch kiểm tra và bảo vệ Ắc quy - Mạch chiếu sáng sự cố |
| 5 | Quy trình thao tác: - Trình tự khi tiến hành thao tác - Thao tác dao cách ly và dao nối đất - Thao tác máy cắt ở các cấp điện áp - Thao tác máy biến áp |
| 6 | Thực tập vận hành: - Nghiên cứu tổ chức của Trạm - Nhiệm vụ, chức trách của các kíp vận hành, nhân viên vận hành - Các quy trình vận hành - Các sự cố xảy ra ở Trạm : Diễn biến, nguyên nhân, biện pháp xử lý giải trừ sự cố và khắc phục hậu quả - Phân phối phụ tải trong Trạm, theo dõi tiêu thụ và tổn thất |

## PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

Thời gian thực tập tốt nghiệp 08 tuần và được phân phối như sau:

- Ổn định tổ chức: 	01 ngày

- Học tập nội quy an toàn: 	02 ngày

- Kiểm tra an toàn: 	01 ngày

- Tham quan cơ sở: 	01 ngày

- Thực tập, viết báo cáo: 	35 ngày

TỔNG CỘNG: 	40 ngày

| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG ---------------------------------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc --------------------------------- |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TẠI ĐIỆN LỰC)

# HỆ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

# NGÀNH: HỆ THỐNG ĐIỆN

(kèm theo công văn số         /CĐMT-ĐT ngày       tháng      năm 2015)

| TT | NỘI DUNG THỰC TẬP |
| --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của đơn vị sản xuất: - Tổng quan về đơn vị thực tập sản xuất - Tổ chức sản xuất của đơn vị sản xuất |
| 2 | Xây lắp hệ thống phân phối điện: - Đọc bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn kỹ thuật - Thiết bị thi công - Kỹ thuật thi công - Đào móng, dựng cột điện, căng dây lấy độ võng đường dây trên không cấp điện áp phân phối - Lắp đặt các thiết bị biến áp trong trạm phân phối - Lắp đặt đường cáp ngầm - Kết cấu đường dây và trạm biến áp - Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao |
| 3 | Hệ thống cung cấp điện: - Sơ đồ cung cấp điện lưới phân phối - Phương thức cung cấp điện lưới phân phối - Bảo vệ cho hệ thống cung cấp điện lưới phân phối |
| 4 | Quản lý sửa chữa lưới phân phối: - Chu kỳ và nội dung kiểm tra định kỳ lưới phân phối - Phương pháp tìm sự cố trong lưới phân phối - Thay thế các thiết bị trên lưới phân phối |
| 5 | Quản lý sữa chữa lưới hạ áp: - Thay cầu chì cao áp, hạ áp - Lắp đặt công tơ điện - Sữa chữa thiết bị trên lưới - Công tác kiểm tra đường dây trung áp, hạ áp - Nội dung kiểm tra trạm biến áp trung gian |
| 6 | Thao tác xử lý sự cố: - Thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác - Sử dụng các trang bị an toàn - Thao tác đóng cắt MBA, đường dây, các phụ tải |

Ghi chú: Tuỳ theo tình hình thực tế tại đơn vị có thể điều chỉnh nội dung thực tập cho phù hợp với công việc.

## PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

Thời gian thực tập tốt nghiệp 08 tuần và được phân phối như sau:

- Ổn định tổ chức: 	01 ngày

- Học tập nội quy an toàn: 	02 ngày

- Kiểm tra an toàn: 	01 ngày

- Tham quan cơ sở: 	01 ngày

- Thực tập, viết báo cáo: 	35 ngày

TỔNG CỘNG: 	40 ngày